## Slide 1
MC. Alba Lucina Martínez Haros
Departamento de Geología, UNISON alba.mtz.h@gmail.com
Sobreposición de información y
edición de mapa semipro de Google Earth en Power Point

## Slide 2
Sobreponga información de otras personas en su área de estudio. (.shp, .lyr, .kml, etc.)
Importe y aplique plantilla

## Slide 3
Agregue imágenes georeferenciadas

## Slide 4
Al hacer una Superposición de imagen centre la fotografía y ajuste los bordes a su área de estudio

## Slide 5
Cuando la imagen superpuesta es demasiado grande es difícil que la misma se integre al perfil del terreno; en cambio, cuando la imagen es de un área relativamente menor, el ajuste en 3D se realiza casi de inmediato.

## Slide 6
Edición y exportación
de un mapa semipro
Google Earth ed. en pptx

## Slide 7
Ordenar los elementos de la simbología
Guardar como imagen la vista en pantalla para que aparezca el formato Mapa; se inserta la leyenda de acuerdo a la información encendida en la Tabla de contenidos
Creación de leyenda

## Slide 8
Los elementos del Mapa pueden modificarse dando click en los cuadros y la escala cambia de ubicación, de acuerdo al formato del plano, al igual que el Norte

## Slide 9
Seleccione el tipo de imagen satelital y la resolución

## Slide 10
Guarde su Mapa Resultante en un directorio conocido

## Slide 11
Mapa Resultante
El diseño del Mapa depende de la visión del intérprete; utilizar un editor como Power Point le ayudará a darle un mejor formato a su trabajo. Las opciones son ilimitadas.

## Slide 12
Ejemplo de Mapa exportado directo de Google Earth, esta imagen puede modificarse en Power Point, agregar logos, cuadros de diálogo y exportarse nuevamente como Mapa Final

## Slide 13
Avulsión
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Cauce actual
Cauce incipiente
Ciudad
Simbología
MC. Grisel A. Gutiérrez
Universidad de Sonora
Departamento de Geología
Mapa Resultante modificado en Power Point
Avulsión
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Cauce actual
Cauce incipiente
Ciudad
Simbología
Insertado de cuadro de diálogos, logos y marco

## Slide 14
La leyenda modificada en ppt insértela en Google Earth como icono
Guardar en formato PNG para que la imagen no guarde fondo blanco

## Slide 15
Coloque una Marca de posición en el sitio donde ubicará la Simbología y Añada un ícono personalizado; busque el directorio donde guardó la fotografía (PNG) e inserte.

## Slide 16
Modifique la Escala del icono y si lo desea elimine la leyenda que le proporciona Google Earth

## Slide 18
*82 Pozos profundos

## Slide 19
40 Km
N
Simbología
40 Km
N
Images Data SIO, NOAA, U.S. NAVY, NGA, GEBOO; c 2015 INEGI
Avulsión
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Cauce actual
Cauce incipiente
Ciudad
EVENTOS DE MIGRACIÓN EN EL DELTA DEL RÍO YAQUI
30 Km
0
Localización
Simbología
Escala y Orientación
MC. Grisel A. Gutiérrez Anguamea
Universidad de Sonora
Departamento de Geología
Referencias
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Cauce actual
Cauce incipiente
Río Yaqui
El Oviachic

## Slide 20
Comentarios
Se crea una leyenda al importar un archivo y se hace una configuración de plantilla de estilo
Consejos:
Ordenar de manera congruente las capas de información
Utilizar colores que faciliten el manejo de la base de datos, cambiar los estilos de cada elemento
Se puede utilizar un editor para crear una leyenda y guardarla en formato PNG, después importar la imagen a Google Earth o manejarla en el editor, exportar el tema con la vista apropiada y pegar la leyenda. (El formato png facilita el uso de transparencia al importar una imagen)
Se pueden importar logos en formato PNG a Google Earth, letreros, etiquetas; de modo más sencillo, se pueden agregar en ppt.
Crear marcos en ppt, los estilos son ilimitados.

## Slide 21
GRACIAS!