## Slide 1: EXAMEN PRÁCTICO FINAL GEOMORFOLOGÍA APLICADA
MC. GRISEL A. GUTIÉRREZ ANGUAMEA
griselgtza@gmail.com
Interpretación geológica-geomorfológica a partir de una imagen de satélite de alta resolución del estado de Durango
Elaboración de un proyecto en ArcMap y manejo de un SIG
Curso Geomorfología Aplicada 2020_1
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 01 MAYO´2020

## Slide 2
Descargar el shp de la plataforma marina; exportarlo nuevamente en *.shp; extraer el polígono que corresponde a su área de examen (ej. GUTIÉRREZ_EX.shp)
Descargar la imagen o imágenes de satélite de su área de estudio con un tamaño de pixel de 5x5 m
Interpretar la imagen de alta resolución dentro de su área de estudio y alrededores, en caso de que algún cerro esté cortado en la colindancia de su área. Se deben mostrar los contactos morfológicos acordes a la topografía que se observa en la imagen, NO a las curvas de nivel, es una interpretación geológica-geomorfológica de imágenes de satélite. En sus unidades expresará el arreglo físico del paisaje, cuidando el suavizado de los cortes y que calcen perfecto los polígonos con la topografía interpretada de dicha img.
Interpretar la imagen de alta resolución dentro de su área de estudio y alrededores, de modo que se muestren los contactos morfológicos acordes a la topografía y que en sus unidades hidrogeomorfológicas se exprese el arreglo físico del paisaje, cuidando el suavizado de los cortes y que calcen perfecto los polígonos con la topografía mostrada en dicha img. La nomenclatura de sus unidades hidrogeomorfológicas debe explicar el tipo de relieve, la pendiente general del terreno, la litología que representan, permeabilidad (primaria, secundaria), grado de permeabilidad (p. alta, p. media, p. baja, p. muy baja, p. muy baja/nula) y propiedad acuífera; todos éstos son campos dentro del shp.
En el mismo shape deberá incluir un campo con su leyenda morfogenética, de tal manera que con un solo shape tendrá la opción de desplegar uno u otro.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 01 MAYO´2020

## Slide 3
6. Elabore y guarde los layers de leyenda hidrogeomorfológica y morfogenética.
7. Convierta a Kml, expórtelos y visualícelos en Google Earth. Verifique que se abran en Google Earth.
8. Elaborar el proyecto MXD, HARÁ los mapas exportados en formato JPEG en 400 de dpi de la HIDROGEOMORFOLOGÍA INTERPRETADA Y EL MORFOGENÉTICO; ambos deberán tener vías de comunicación, hidrografía, poblaciones, estructuras, MDT.
Tipo de relieve
Pendiente de ladera: E, M, I, A
Litología
Origen
Edad de la geoforma
Drenaje
Cambio en el uso del suelo: cultivos, urbanización
Una leyenda está
Compuesta al menos por
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 01 MAYO´2020

## Slide 4
9. Envíe los mapas, shapes, lyrs y kml correspondientes. NUNCA enviar las imágenes descargadas de internet, ningún tipo de formato raster. En asunto indicar que pertenece a la clase de Geomorfología Aplicada 2020_2, EXAMEN GEOMORFO
10. Es un solo shape de polígonos de base con la tabla de atributos que deberá tener llenos todos campos que tiene el shp que se les pasó, ejemplo de esos campos pueden ser: tipo de relieve, la pendiente general del terreno, la litología que representan, permeabilidad (primaria, secundaria), grado de permeabilidad (p. alta, p. media, p. baja, p. muy baja, p. muy baja/nula), propiedad acuífera y morfogénesis (90 caracteres por campo); este shape es la base geomorfológica y haga una copia de él mismo pero para el morfogenético, por lo tanto, deberá hacer 2 XXX.lyr, uno para la morfogénesis y otro para la hidrogeomorfología, ambos con su colorimetría correspondiente. Repito, un shp y una copia de shp editado con 2 lyrs.
11. Exporte a tamaño doble carta ambos mapas resultantes (hidrogeomorfológico y morfogenético)
12. Elaborar un INFORME FORMAL del trabajo realizado, anexando y explicando el contenido, importancia y desarrollo de los mapas, así como su metodología y conclusiones.
No enviar nada de formato raster; sólo jpeg, shp, lyr, docx.
*Al cursar SIG, SR, SRAdv, ya saben la diferencia entre archivos generados por su proyecto y los archivos que deben enviar al maestro. No se aceptan ligas de descarga.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 01 MAYO´2020