## Slide 1
1.-Manejo de tablas en ArcGIS
2.- Descargar curvas de nivel (GM)
3.- Descargar imágenes en Global Mapper
MC. Grisel A. Gutiérrez Anguamea
griselgtza@gmail.com

## Slide 2: 1. Manejo de tablas
Para su despliegue en ArcGIS

## Slide 3: MANEJO DE TABLAS O Display XY Data
Agregar datos tabulares al mapa que contengan ubicaciones geográficas en forma de coordenadas x,y. Si la tabla también contiene coordenadas Z, como por ejemplo valores de elevación, puede agregar datos tabulares como contenido 3D al globo o escena.
La tabla debe contener dos campos, uno para la coordenada X y otro para la coordenada Y. Los valores de los campos pueden representar cualquier sistema de coordenadas y unidades, como por ejemplo, latitud y longitud o metros. El campo de coordenadas z que habilite la geometría 3D es opcional.
Los campos deben ser numéricos (tipo de columna en Excel). Si los campos no son numéricos, como cuando el valor de la coordenada se almacena en forma de grados, minutos y segundos (por ejemplo, -120 13 58), las coordenadas se convertirán y se mostrarán como grados decimales.

## Slide 4
Pasos para agregar datos x,y como una capa en ArcGIS
2. Seleccione la tabla que contiene los datos de coordenadas X, Y.
3. Identifique las columnas que contienen las coordenadas x e y (y opcionalmente, la coordenada z).
4. Especifique el sistema de coordenadas.
1. Haga clic en Archivo > Agregar datos > Agregar datos XY.

## Slide 6
Guardar una capa x,y como clase de entidad
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la capa X,Y. y haga clic en Datos > Exportar datos. Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar datos.
2. Establezca el sistema de coordenadas de salida y especifique la ubicación y el nombre de la nueva clase de entidad.
3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva clase de entidad.

## Slide 7
4. Click derecho/Add Data
5. Seleccionar la tabla en formato .dbf/Add
6. Automáticamente aparecerá en su Tabla de Contenidos

## Slide 8
7. Click derecho/Display XY Data
8. Seleccionar campos para cada columna del archivo de Excel (X Field para X, Y Field para Y y si existe Z, también)
9. Vereficar Sistema de Coordenadas; si no tiene, Click en Edit y seleccionar el correspondiente a la zona de estudio y al proyecto MXD en su mesa de trabajo.

## Slide 9
10. Click derecho sobre el nombre del archivo/Open y se abrirá el archivo con todos los registros y campos.

## Slide 10
11. Cerrar la Tabla
12. Click derecho sobre el archivo
13. Click derecho/Data/Export Data para convertir de formto .dbf a formato .shp

## Slide 11
14. Seleccionar sistema de coordenadas de la capa origen (primera opción) o sistema del cuadro de trabajo en su proyecto (segunda opción).
15. Guardar el documento de salida (Output) en la carpeta correspondiente.
16. Save de tipo Shapefile
17. Seleccione agregar al mapa actual, SI O NO?.

## Slide 12
18. Si la opción fue SI, su shapefile se ubicará arriba en su Tabla de Contenidos; ya es un shapefile que puede modificar dentro de su proyecto.

## Slide 13: 2. DESCARGAR CURVAS DE NIVEL
Desde Global Mapper para su despliegue en ArcGIS o cualquier otro programa que Usted utilice

## Slide 14
1 Abrir tu propio polígono del área que necesitas interpolar las curvas
Éstas son todas las opciones con las que puedes descargar datos; desde un archivo o usando el explorador de la ventana de visualización del programa

## Slide 15
2 Abrir tu propio polígono del área que necesitas interpolar las curvas
Si es con un archivo que delimita tu área de trabajo:

## Slide 16
4 Descargar los datos necesitados de la plataforma
3 Polígono abierto del área de estudio

## Slide 17
5 Seleccionar el tipo de capa que ocupas
6 Conectar a la plataforma para descargar

## Slide 18
Usted visualizará el Modelo digital del terreno cargado

## Slide 19
7 Seleccionar editor y dar click en el centro del polígono, para seleccionar únicamente esa parte del modelo global digital

## Slide 20
8 Click en Analysis del menú principal
9 Generar contornos (crear curvas de nivel interpoladas), únicamente esa parte del modelo global digital

## Slide 21
10 Seleccionar el intervalo entre curvas de nivel interpoladas, únicamente de esa parte del modelo global digital

## Slide 22
11 Seleccionar el área dentro del polígono con las curvas generadas
12 Click OK

## Slide 24
13 Curvas interpoladas

## Slide 25
14 Exportar vectores

## Slide 26
15 En formato shape

## Slide 27
16 Exportar las líneas (curvas) y guardarlas con el nombre correspondiente en su carpeta, en formato .shp
17 Click en Guardar

## Slide 28
18 Click en OK y dejar que procese los datos la computadora

## Slide 30
19 Revisar en su carpeta si están todos los formatos que componen el Shape de las curvas que interpolaste
20 Agregar las curvas a cualquier SIG y convertirlas nuevamente a Shape para poder manipularlas

## Slide 31: 3. DESCARGAR IMÁGENES DE SATÉLITE
Desde Global Mapper para su despliegue en ArcGIS o cualquier otro programa que Usted utilice
Pueden ser de baja, media o alta resolución, según su preferencia y capacidad de su computadora

## Slide 32
1 Abrir tu propio polígono del área que necesitas descargar una imagen satelital
Éstas son todas las opciones con las que puedes descargar datos; desde un archivo o usando el explorador de la ventana de visualización del programa

## Slide 33
2 Abrir tu propio polígono del área que necesitas interpolar las curvas
Si es con un archivo que delimita tu área de trabajo:

## Slide 34
4 Descargar los datos necesitados de la plataforma
3 Polígono abierto del área de estudio

## Slide 35
5 Seleccionar el tipo de capa que ocupas
6 Conectar a la plataforma para descargar

## Slide 36
7 Click en Editor
8 Click en el centro del polígono del área de interés para seleccionar la parte que vas a descargar

## Slide 37
9 File/Export/Export Raster/image Format

## Slide 38
10 Seleccionar el formato de salida
JPG (ligero y baja resolución)
GeoTIFF (pesada y alta resolución)
11 Click OK

## Slide 39
12 Escribir el tamaño del píxel de salida o tamaño de celda de su imagen
13 Delimitar la descarga a sólo la porción contenida en su polígono
14 Click OK

## Slide 40
13 Buscar en qué carpeta guardará su pedazo de imagen, el nombre que le dará y su formato
14 Click Guardar
15 Escribir el nombre y tipo de archivo que tendrá la imagen de salida y en qué directorio la guardará
16 Click Guardar

## Slide 41
17 Verificar si su imagen está en la carpeta que la guardó

## Slide 42
Visualizarla en ArcGIS o plataforma de su conveniencia
18 Layers/Add Data
19 Seleccionar su carpeta e imagen
20 Add

## Slide 43
Checar coordenadas y si puede, verifíquelo con un shape que Usted conozca su referencia cartográfica y esté seguro que se despliega correctamente

## Slide 44
PRÁCTICA 6
1. Convierta a formato shape la tabla Muestras_de_suelo y visualícela en ArcGIS; descargue imagen del área que representan con Goblal Mapper, Usted decidirá el tamaño de píxel.
2. Del límite_delta_yaqui.shp de las prácticas anteriores, descargue las curvas de nivel a cada 1, 5, 20, 50 y 100 metros; así como las imágenes en formato JPG con un tamaño de píxel de 100x100, 50x50 y 10x10 metros.
3. Visualice todo en ArcGIS y confirme con el shape original que le pasé límite_delta_yaqui.shp
4. Comente los resultados de su práctica y sus observaciones en un documento pptx, agregue impresiones de pantalla de lo que obtuvo en este documento; asegúrese de utilizar los principios de percepción remota.