## Slide 1: Display XY Data
Como desplegar un tabla de Excel en ArcGIS
MC. Grisel Alejandra Gutiérrez Anguamea
Universidad de Sonora
Departamento de Geología
griselgtza@gmail.com

## Slide 3
Un nuevo proyecto siempre necesitará una buena organización en los datos.
Conocimiento del sistema de coordenadas que van a ser utilizadas

## Slide 4
Generar una carpeta:
  2019-02 Prácticas SIG, dentro de este folder, hacer otro con el siguiente nombre Práctica _01_GAGA1
Abrir ArcGIS y,
Guardar el proyecto con el siguiente nombre
      Práctica _01_GAGA1
    1. Iniciales de cada estudiante

## Slide 5
En la Opción de Add Data

## Slide 7
Convertir un archivo temporal a shapes
En esta parte es importante observar que cuando tenemos un archivo temporal lo vamos a ver en la opción de:
List by Source
y tenemos que cambiarnos a la opción de:
List by Drawing Orden
El nombre del shape deberá de ser : 2624 R Sonora Aprov 2013

## Slide 8
Complementar tablas
Coordenadas 2624 Río Sonora aprov 2013 vs Datos 2624 Río Sonora aprov 2013
Donde cada uno de las columnas generadas deben de llevar la siguientes características:
Name | Alias | Type | Precisión | Scale | Length
PREDIO | PREDIO | String | - | - | 250
PROPIETARI | PROPIETARI | String | - | - | 250
TIPO_DE_AP | TIPO_DE_AP | String | - | - | 250
BROCAL__M_ | BROCAL__M_ | Double | 15 | 6 | 
PROF_N_E__ | PROF_N_E__ | Double | 15 | 6 | 
DESCARGA__ | DESCARGA__ | Double | 15 | 6 | 
BOMBA | BOMBA | String | - | - | 250
MOTOR | MOTOR | String | - | - | 250
USO_1 | USO_1 | String | - | - | 250
OBSERVACIO | OBSERVACIO | String | - | - | 250

## Slide 9: Add Field

## Slide 10: Para editar tablas se tienen 2 opciones Opción 1

## Slide 11: Opción 2 Editor /Star Editing Esta opción permite editar las tablas y agregar los campos necesarios de manera manual como si fuera un procesador de datos (similar a Excel). Práctica 1: -Despliegue de X, Y; -Elabore el shp de la cuenca que comprenden esos puntos, digitalice a partir de los principios de hidrografía; -COMPLEMENTAR TODA la tabla Coordenadas 2624 rio sonora aprov 2013 con Datos 2624 rio sonora aprov 2013