## Slide 1: PRÁCTICA 3: TOP TEN DEL GEÓLOGO
MC. Grisel Alejandra Gutiérrez Anguamea
Universidad de Sonora
Departamento de Geología
griselgtza@gmail.com

## Slide 2
Display XY Data
Georreferenciar mapas escaneados
Digitalizar polígonos “Auto Complete y Template”
Simbologías litológicas. Archivo “style”
Orden de superposición de símbolos “Symbol Levels”
Recortar imágenes con un gráfico (dibujo)
La mesa de luz: “Swipe”
Ventana Image Analysis: “Shaded Relief”
Exportar mapa a “GeoPDF”
Delimitar cuenca hidrográfica automáticamente

## Slide 3
Con el polígono de cuenca revisada y las curvas de nivel hechas de las prácticas anteriores, utilice las herramientas indispensables del geólogo.
Escanee mapas del área de estudio y georeferencie cada uno de ellos 1:250, 000 y/o 1:50,000, según sea el caso.
Digitalice dentro de la cuenca dada, el cauce o cauces principales y sus planicies de inundación estacional y máxima con las herramientas de Auto Complete y Template, use las simbologías litológicas apropiadas (Style).
Con la imagen fusionada de la cuenca ya recortada a su límite, use Swipe para identificar las localidades y cultivos que se inundan de manera estacional y máxima (digitalice dichas zonas con polígonos).
Haga un MDT y relieve sombreado, recortado a la cuenca.
Delimite la cuenca hidrográfica de manera automática y compárela con la que Usted hizo en las prácticas anteriores.
Exporte el mapa completo con todos los shapes a GeoPDF
Usted entregará lo siguiente:
Elabore un documento en powerpoint con impresiones de pantalla de todo lo realizado y explique sus comentarios de cada procedimiento; envíe a griselgtza@gmail.com con asunto similar a las anteriores.