## Slide 1
MC. Grisel Alejandra Gutiérrez Anguamea
Universidad de Sonora
Departamento de Geología
griselgtza@gmail.com
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
SIG, GIS

## Slide 2
1.- TIN to Raster
2.- Spatial Analyst Tools_Hydrology
3.- Al Raster sacarle el Flow Direction
4.- Después Flow Accumulation
HIDROGRAFÍA A PARTIR DE CURVAS DE NIVEL

## Slide 3
5.- Crea el punto de desfogue de la cuenca
6.- Usa Interpolate Shape para darle el valor de Z a ese punto
7.- Ponle una condicionante con la herramienta Con
8.- Te da como resultado las escorrentías desde el TIN
9.- Convierte las escorrentías en un Elemento (Feature), obvio que con su condicionante y la dirección de su flujo
10.- Utiliza watershed con las dirección de flujo_lleno y el punto interpolado desde el TIN
11.- OK
Delimita automáticamente
la cuenca hidrográfica de ese TIN

## Slide 4
OBTENCIÓN DE MICROCUENCAS A PARTIR DE UN RASTER

## Slide 6
El Raster llenarlo con HYDROLOGY/FILL
Usar Flow Direction

## Slide 7
Usar Basin con el Flow Direction anterior
Convertir el Raster de Basin a polígono
Con Convertion tools

## Slide 8
Definir la red hidrográfica secundaria con Map Algebra para el Flow accumulation original
Condiciónalo a valores superiores al millón (1234567) y se despliega la red principal
OBTENCIÓN DE HIDROGRAFÍA SECUNDARIA

## Slide 9
OBTENCIÓN DE PARÁMETROS Y ORDEN DE CORRIENTES

## Slide 12
OBTENCIÓN DE CUENCA HIDROGRÁFICA QUE USARÁS MÁS ADELANTE

## Slide 16
Todo cortarlo al tamaño de la cuenca
-Editar el TIN
-cortar FlowDir
-Cortar FlorAcc

## Slide 17
OBTENCIÓN DE
PARÁMETROS CON
LA CALCULADORA

## Slide 20
RECLASIFICACIÓN O HIPSOMÉTRICO DE UNA CUENCA

## Slide 23
DATOS ESTADÍSTICOS AUTOMÁTICOS DEL HIPSOMÉTRICO

## Slide 24
Éstos son los parámetros del shape de la cuenca
Ahora hacer lo mismo para el raster hipsométrico, obtener parámetros

## Slide 25
Convertir el hipsométrico en polígono (*.shp)
Obtener áreas y demás parámetros
Simplificar resultados

## Slide 26
Disolver el shape hipsométrico únicamente por el gridcode, si lo que quieres es un resumen de los 12 intervalos de valores

## Slide 27
PENDIENTE GENERAL DEL CAUCE PRINCIPAL
Pendiente = cota máxima-cota mínima
longitud de cauce
1- Exportar el cauce principal
2- Sacar la longitud con la calculadora
16.198 Km= 16,198.72 m longitud de cauce principal

## Slide 28
Cota máxima con el identificador desde el Raster inicial, donde comienza la escorrentía = 345 m
Cota mínima con el identificador desde el Raster inicial, donde termina la escorrentía = 169 m
Pendiente = cota máxima-cota mínima
longitud de cauce
Pendiente = (345 – 169)/ 16,198.72 = 0.010865056

## Slide 29
Convertir de Raster a polígono la cuenca obtenida en pasos arriba
ÁREA DE LA CUENCA Y TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

## Slide 30
Agregar un campo para el área de la cuenca y con la calculadora, click Calculate Geometry

## Slide 31
Área de la cuenca
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
TC = 0.0195 * ((longitud cauce ^0.77) / (pendiente de cauce ^0.385))
TC = 0.0195 * ((16,198.72^0.77) / (0.010865056 ^0.385))
TC = 193.848498 minutos…….. Convertirlos a horas (3.23)
Longitud de cauce 16,198.72 m
Pendiente de cauce 0.010865056

## Slide 32
PRÁCTICA 7
Obtenga todos los parámetros morfométricos mostrados en esta clase de la cuenca del río Sonora
Elabore un pptx con las impresiones de pantalla de los procedimientos realizados y sus comentarios al respecto.
Explique su conclusión de este método y envíe dicho documento.