## Slide 1: Geología ambiental semestre 2022-2

## Slide 2
INUNDACIONES

## Slide 3: ¿Qué es una inundación?
Es el flujo o invasión natural de agua por el exceso de escurrimientos superficiales o por su acumulación en terrenos planos, ocasionada por la falta o insuficiencia del drenaje natural y/o artificial que implica posibles pérdidas de vidas y daños en infraestructura.

## Slide 4
Es un evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o a la falla de alguna obra de infraestructura hidráulica provoca un incremento de la superficie libre del agua en los ríos, lagos, lagunas o en el mar mismo, generando invasión o penetración del agua en sitios donde usualmente no la hay, provocando, generalmente, daños a la población, agricultura, ganadería e infraestructura”.
Fascículo: Inundaciones, CENAPRED, 2004
Definición de inundación

## Slide 5
Fondo de emergencia para mitigación de desastres (DREF)
Cruz Roja Internacional 2008

## Slide 6
Chart: 
| 25719 | 25886 | 26201 | 26237 | 26399 | 27391 | 27794 | 27912 | 27937 | 27941 | 27969 | 28449 | 28734 | 28749 | 29078 | 29504 | 31018 | 31192 | 31309 | 31364 | 31528 | 31841 | 32484 | 33045 | 33357 | 33547 | 33855 | 34242 | 34716 | 36090 | 36389 | 36462 | 36506 | 36917 | 37773 | 37981 | 38347 | 38633 | 38864 | 39401 | 39570 | 39580 | 40190 | 40344 | 40613
 | 66000 | 300000 | 100000 | 10800 | 5374 | 5300 | 22084 | 6000 | 5422 | 5000 | 266000 | 10000 | 15000 | 25000 | 15000 | 4500 | 6000 | 11069 | 9500 | 23000 | 165000 | 5000 | 25000 | 40000 | 138000 | 6304 | 3800 | 9475 | 6425 | 9000 | 19118 | 15000 | 10000 | 19737 | 35000 | 26271 | 220000 | 73300 | 5749 | 4234 | 138373 | 87449 | 222570 | 55630 | 19184
Mayores catástrofes mundiales (1969 - 2012)
CON MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES
Tempestades e inundaciones (Bangladesh)
Terremoto
7,7 escala Richter
(Perú)
Terremoto
(Haití)
Terremoto Sichuán
7.9 escala de Richter
(China)
Tifón “Nargis”
(Mianmar)
Terremoto y Tsunami
(Indonesia, Tailandia y otros)
Ciclón tropical “Gorky” Bangladesh)
Terremoto de Tangshan 8,2 escala Richter
(China)
Terremoto y
Tsunami (Japón)
TIEMPO (años)
Número de víctimas (habitantes)
Fuente: Sigma Re, Sigma, No. 2 /2012
Ola de calor en Rusia
Accidente en central atómica de Tchernobyl
(Antes Unión Soviética)
Inundaciones y aludes de tierra (Venezuela)
Inundación
(Vietnam)

## Slide 7
Datos históricos recientes en México
Fuente: CENAPRED, Serie Impacto Socioeconómico de los principales desastres (1990-2010)

## Slide 8
La transpiración es la evaporación de agua en un ser vivo. Tanto plantas como animales transpiran.

## Slide 9
Ciclones tropicales
Frentes fríos
Efectos orográficos
Efectos convectivos
¿ Qué origina la lluvia ?

## Slide 10
4 mm de lluvia en lapsos de meses
120 mm de lluvia en lapsos de horas
La gran diferencia
30 mm de lluvia en lapsos de días

## Slide 12
Es una elevación rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un río o arroyo hasta un máximo desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad” (OMM/UNESCO, 1974). Estos incrementos y disminuciones, representan el comportamiento del escurrimiento en un río.
Definición de avenida

## Slide 13
Gasto .- Es la cantidad de agua que escurre por un río en un determinado lugar y en un cierto tiempo, también se llama “caudal”, sus unidades son volumen entre tiempo ( m3 / s ). El lugar donde se mide el gasto es en una estación hidrométrica que consiste en un punto de control (sección regular) dentro del río.
Conceptos hidrológicos

## Slide 14: hidrograma

## Slide 15: Forma de hidrogramas y forma de cuenca

## Slide 16: La planicie de inundación

## Slide 18: Rio Sonora
Cauce anual
Cauce Extraordinario
Cauce Máximo

## Slide 20
Empalme, Huracán Jimena

## Slide 21: Factores que contribuyen a una inundación:
  Intensidad de precipitación.
  Uso básico del suelo.
  Unidades fisiográficas del suelo (textura, litología, pendiente y relieve).
  Hidrografía (áreas, pendiente, elevación máxima y mínima, longitud de cauces, áreas hidráulicas y rugosidad del drenaje).

## Slide 22: Efectos de la urbanización sobre la curva hidrográfica

## Slide 23
Inundaciones fluviales.- Se presentan por el desbordamiento de un río el cual es incapaz de conducir el agua en exceso producto de una lluvia. El tiempo que dura la inundación dependerá de la velocidad del flujo dentro del río.
Clasificación de las inundaciones (por su origen)

## Slide 24
Inundaciones pluviales.- Se generan cuando el agua de una lluvia local intensa al precipitarse sobre una superficie plana o cóncava es incapaz de desplazarse por si misma, por tanto permanece estancada por horas o días hasta que por infiltración y/o evaporación desaparece el cuerpo de agua.
Clasificación de las inundaciones (por su origen)

## Slide 25
Inundaciones por falla de una obra.- Estas se presentan cuando los sistemas de alcantarillado son insuficientes para desalojar el agua de lluvia, o por alguna falla, nulo mantenimiento, o mal diseño de la obra.
Clasificación de las inundaciones (por su origen)

## Slide 26
Inundaciones lentas
Se presentan en cuencas de respuesta lenta como son aquellas de gran área y poca pendiente (típicas de la vertiente del Golfo de México). Por sus características normalmente no causan muertes aunque las pérdidas económicas pueden ser grandes.
Clasificación de las inundaciones (de acuerdo a su tiempo de respuesta)

## Slide 27
Inundaciones súbitas
Estas son las más peligrosas ya que se presentan en cuestión de minutos y llegan a causar pérdidas de vidas cuando toman desprevenida a la población. Debido a su fuerza de arrastre llegan a presentarse con flujos de escombros. Son típicas en cuencas de poca área y gran pendiente (p.ej. en la vertiente del océano Pacífico, entre otras).
Clasificación de las inundaciones (de acuerdo a su tiempo de respuesta)

## Slide 28
Cuenca “grande”
Área: 136.10 km2
Longitud del río: 28.10 km
Tiempo de conc.: 2.77 h
Cuenca “pequeña”
Area: 6.90 km2
Longitud del río: 4.30 km
Tiempo de conc.: 37 min.
Respuesta de la cuenca

## Slide 29
CARACTERÍSTICAS | INUNDACIONES | 
 | SÚBITAS | LENTAS
Tamaño de cuencas | pequeña | grande
Pendiente | grande | pequeña
Tiempo de respuesta | ≤ 6 h | > 6 h
Duración del evento | De minutos a horas | De días a semanas
Área de afectación | pequeña | grande
Afectaciones | Decesos y Daños económicos | Daños económicos
Inundaciones (características por tipo)

## Slide 30
Características de los efectos de las lluvias

## Slide 31
Colección de imágenes

## Slide 32
Inundaciones Urbanas. Nogales

## Slide 33
Duración
Parámetros a considerar para definir la magnitud de una inundación
Área afectada
Profundidad del agua
Velocidad de la corriente
Tiempo de recurrencia
Parámetros para medir la magnitud de una inundación
La ponderación que se le dé a cada uno de estos parámetros dependerá de la actividad a la que esté afectando la inundación, por ejemplo, en la agricultura puede tener mayor peso el área afectada, en cambio en daños a la población el tirante (profundidad del agua) puede ser el parámetro más importante.

## Slide 34: Peligro POR INUNDACIONES
FEMA: f(y)
  Frecuencia del evento (probabilidad de ocurrencia)
  Profundidad del flujo (tirante de agua)
  Velocidad del flujo
  Tipo de fluido (agua, agua-tierra, agua-tierra-rocas-arboles, etc.)
El peligro por inundaciones depende de:
Austria: f(y, v2/2g)
Suiza: f(y, v∙y)

## Slide 35: Peligro por inundación para personas CRITERIO DEL USBR, 1988
Fuente: USBR Hazard Charts, 1988

## Slide 36: Peligro por inundación para automóviles CRITERIO DEL USBR, 1988
Fuente: USBR Hazard Charts, 1988

## Slide 37: Peligro por inundación para viviendas CRITERIO DEL USBR, 1988

## Slide 38
Peligro por inundación para viviendas CRITERIO DEL CONDADO DE BELLINGEN, AUSTRALIA, 2006

## Slide 39: Caracterización del peligro RESUMEN
Para hablar de “peligro”, es necesario:
Hacer referencia al fenómeno que nos interesa analizar.
Especificar su probabilidad de ocurrencia.
“hay que ponerle un nombre”
“hay que ponerle un apellido”
Peligro por inundaciones.
Escenario de peligro sísmico.
Mapa de peligro por precipitaciones para tr = 20 años.
Escenario de peligro por inundaciones para tr = 100 años.

## Slide 40: Exposición

## Slide 41
Exposición CASO DE ESTUDIO: CARACAS, VENEZUELA

## Slide 42: Exposición CASO DE ESTUDIO: ACAPULCO
20’s
Acapulco, Gro.
60’s
90’s
Aumento de la exposición que muestran grandes conglomerados poblacionales.
Hoy en día

## Slide 43
Exposición CASO DE ESTUDIO: VILLAHERMOSA, TAB.

## Slide 44
Mapa del INEGI
Año 1999
Exposición CASO DE ESTUDIO: VILLAHERMOSA, TAB.
Paseo Usumacinta
16 de Septiembre
Periférico Carlos Pellicer Cámara
Av. Luis Donaldo Colosio
Río Grijalva
Ortofoto digital
Año 2001
Imagen de Satélite TerraSAR-X
10 de Noviembre 2007
Construcciones
Paseo Usumacinta

## Slide 45
Escenarios de inundación
POR TSUNAMI (ACAPULCO, GRO.)

## Slide 46
Escenarios de inundación
CUANTIFICACIÓN DE SISTEMAS EXPUESTOS

## Slide 47: Preguntas?

## Slide 48
Proceso para hacer
mapas de PELIGRO

## Slide 49
Determinación de la Avenida de diseño
E = 0.224 R K LS C P
Gasto líquido (fórmula racional)
Gasto sólido (USLE)
Gasto TOTAL

## Slide 50
Tránsito de la avenida
A mano (ecuaciones de St. Venant)
Con Paquetería
A) Uso de Hec-RAS
B) Uso de Flowmaster

## Slide 51
Alternativa sencilla
percepción del riesgo (encuestas casa por casa)

## Slide 52
Ejemplos de aplicación

## Slide 53
Partes del riesgo: LA VULNERABILIDAD
Para obtener la vulnerabilidad física se combina el tipo de material de los muros con el material del techo. De esta combinación se determinan 5 tipos de vivienda. Para cada una de ellas se obtienen sus funciones de vulnerabilidad.

## Slide 54
Funciones de vulnerabilidad

## Slide 55
Mapas de vulnerabilidad

## Slide 56
Finalmente la obtención de los MAPAS DE RIESGO
peligro
Vulnerabilidad
RIESGO

## Slide 57
PREGUNTAS