## Slide 1: GEOLOGÍA AMBIENTAL
PROF. ISMAEL MINJÁREZ
SEMESTRE 2022-2

## Slide 2: Movimientos o Remoción de Masa Mass Waste

## Slide 3: Procesos de Remoción de Masa
Los términos de inestabilidad de ladera, remoción en masa, procesos gravitacionales, deslizamientos, derrumbes o deslaves, quedan englobados con el titulo de procesos de remoción en masa (PRM)
Los PRM se definen como:
el desplazamiento ladera debajo de un cuerpo compuesto por roca, detritos, suelos, o materiales artificiales; limitada o no por superficies de deslizamiento;
esto en respuesta a un tipo de ajuste que los materiales presentes en un talud o ladera hacen en relación con su ambiente físico, en donde la fuerza de gravedad los motiva, y la precipitación, sismicidad y actividades antropogénicas (excavaciones, sobrecargas y vibraciones del terreno) constituyen factores detonantes principalmente.

## Slide 4
México , 2013, Puebla
México , 201o, La Pintada, Guerrero

## Slide 5: Los PRM ocurren cuando en la pendiente, el esfuerzo paralelo excede el esfuerzo perpendicular
Esfuerzo perpendicular ( ) mantiene a las rocas sobre la pendiente
Esfuerzo paralelo ( ) empuja las rocas pendiente abajo
La longitud de la flecha es proporcional a la magnitud del esfuerzo

## Slide 6
-La Gravedad.
-Efecto del agua presente en los materiales que conforman el talud.
-Resistencia intrínseca de los materiales que conforman el talud.
Fuerzas Resistentes y Inestabilizantes

## Slide 7
INCREMENTAN LOS ESFUERZOS CORTANTES
-Naturales: sismos, erosión en la base, elementos estructurales, etc.
-Antrópicos: aumento del peso del agua, emoción de resistencia natural y adición efectiva de peso.
DISMINUYEN LA RESISTENCIA CORTANTE
-Acción del agua: presión hidrostática, etc.
-Remoción de resistencia.
-Materiales débiles.
Factores de Inestabilidad

## Slide 8
CONDICIONES DEL TERRENO
-Material geológico.
-Discontinuidades.
CONDICIONES FÍSICOS
-Fenómenos naturales
-Procesos químicos y físicos externos.
PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS
-Modelado superficial.
PROCESOS HUMANOS
-Actividades humanas en general.
Causas comunes de deslizamientos

## Slide 9: Tipos básicos de Movimientos de Masa
Caídos o derrumbes
Deslizamientos
Flujos
a)
b)
c)

## Slide 10
Mecanismo de Movimiento | Tipo de Material Involucrado |  | 
 | Roca(Rock) | Derrubios (debris) | Suelo(Soil)
Desprendimientos o caídos (fall) | Caída o desprendimiento derocas (rockfall) | Caída o desprendimiento de derrubios (debris fall) | Caída o desprendimiento de suelos (soil fall)
Vuelco o desplome (topple) | Vuelco o desplome de rocas (rock topple) | Vuelco o desplome de derrubios (debris topple) | Vuelco o desplome de suelos (soil topple)
Deslizamiento rotacional (rotational slide) | Individual (simple) Múltiple (multiple) Sucesivo (succesive) | Individual (simple) Múltiple (multiple) Sucesivo (succesive) | Individual (simple) Múltiple (multiple) Sucesivo (succesive)
Deslizamiento traslacional o no rotacional (translational slide, non-rotational) | Deslizamiento de rocas en bloque (block slide) | Deslizamiento de derrubios en bloque (block slide) | Deslizamiento traslacional de suelos (slab slide)
Deslizamiento planar (planar) | Deslizamiento de rocas (rock slide) | Deslizamiento de derrubios (debris slide) | Coladas de barro (mudslide)
Flujos (flow) | Flujo de rocas (rock flow) | Corrientes de derrubios (debris flow) | Flujos de tierra. arena o suelo (soil flow)
Expansión lateral (lateral spreading) | Expansiones laterales en rocas (rock spreading | Expansiones laterales en derrubios (debris spread) | Expansiones laterales en suelos (soil spreading)
Complejo (complex) | Ejemplo: Alud de rocas (rock avalanche) | Ejemplo: Flujo deslizante (flow slide) | Ejemplo: Rotación con flujo de tierras (slumpearthflow)
Fuente: EPOCH (1993) a partir de la clasificación de Varnes (1978) y Hutchinson (1988) |  |  | 
Clasificación de los Procesos de Remoción de Masa

## Slide 11
Procesos de Remoción en Masa
Deslizamiento rotacional multiple
Desprendimiento o caída
Vuelco o desplome
Deslizamiento traslacional de rocas
Deslizamiento rotacional simple
Flujo de suelos
(Alcántara, 2000)

## Slide 12: Afectados 1900-1976
20
60
100
140
180
Terremto
Erupcion
Inundacion
Deslizamiento
Tormenta de Viento
Millions
Deslizamientos
= 44,673

## Slide 13: Catastrofes del siglo 20 (deslizamientos)
Kansu (China) 1920 Flujo de Loess 200,000
Gros Ventre (Wyoming) 1925 Caida de roca ~40
Madison (Montana) 1959 Caida de roca >100
Vaiont (Italy) 1963 Caida de roca 2,600
Aberfan (Wales) 1966 Deslizamiento 144
Huascaran (Peru) 1970 Complejo 25,000
Nevado del Ruiz (Colombia) 1985 Flujo detritos 23,000
Casitas (Nicaragua) 1998 Flujo detritos +2,000
Venezuela 1999 Complejo +20,000
Swiss/Italian Alps 2000 Flujo detritos 38

## Slide 14: Kansu China
El 16 de diciembre de 1920 un terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter desencadenó un deslizamiento de material fino (loess).
El loess (limo depositado por el viento) es lo suficientemente fuerte para formar pendientes casi verticales que fueron alteradas con facilidad por la actividad sísmica.
Se perdieron aproximadamente 180,000 vidas.

## Slide 15: Nevado de Ruiz
El Nevado del Ruiz hizo erupción a las 9:09 pm del 13 de noviembre de 1985.
La erupción produjo flujos piroclásticos que fundieron los glaciares y la nieve, generando cuatro lahares que corrieron por las vertientes del volcán.
Los lahares, conformados por agua, hielo, material pirocástico incandescente piedra pómez, arena, lodo y otras rocas, se mezclaron a medida que avanzaban cuesta abajo.
Continuaron su trayecto a una velocidad promedio de 60 km/h erosionando el suelo, arrastrando rocas y destruyendo la vegetación.
Luego de descender miles de metros, los lahares se dirigieron a los seis ríos que drenan el volcán.
Uno de los lahares virtualmente borró la pequeña área urbana de Armero.
El segundo lahar, que descendió por el valle del Chinchiná, mató a cerca de 1.800 personas y destruyó cerca de 400 casas en Chinchiná. En total, más de 23.000 personas perdieron la vida y otras 5.000 resultaron heridas,y más de 5.000 hogares quedaron destruidos.
Se conoce como el lahar más mortífero del que se tiene conocimiento, y el mayor desastre natural de Colombia.
El vulcanólogo Bernard Chouet dijo que "el volcán estaba gritando 'estoy a punto de estallar‘”.

## Slide 17: Deslizamientos y flujos de tierra
Son el resultado de:
  Pendientes muy escarpadas
  Pendientes sobrecargadas
  Reducción de la fricción existente entre las rocas y el suelo en la pendiente
Las construcciones pueden cambiar una pendiente estable en inestable
  También se mencionan como procesos de Remoción de Masa
Los deslizamientos y flujos de tierra son movimientos espontáneos que tienden a estabilizar las pendientes inestables.

## Slide 18: Deslizamientos
Rotacionales: Deslizamientos en los que su superficie principal de falla resulta cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un movimiento rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con centro de giro por encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos rotacionales ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en formaciones de rocas blandas muy intemperizadas.
Traslacionales: Deslizamientos en los que la masa de suelos y/o fragmentos de rocas se desplazan hacia afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de falla más o menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo. Usualmente determinan deslizamientos someros en suelos granulares, o bien están definidos por superficies de debilidad en formaciones rocosas, tales como planos de estratificación, juntas y zonas de diferente alteración o meteorización de las rocas, con echado propicio al deslizamiento.

## Slide 19
Deslizamiento Rotacional
Deslizamiento Traslacional

## Slide 20
La Conchita, California (USGS)

## Slide 21: Arrastres (CREEP)– lento, húmedo.
  Movimientos lentos e imperceptibles de suelo cuesta abajo

## Slide 22: Flujos
Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en donde sus partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve o desliza sobre una superficie de falla.
Los flujos pueden ser de muy lentos a muy rápidos, así como secos o húmedos; pueden distinguirse:
Flujos de lodo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, y que contiene por lo menos 50% de granos de arena y limo, y partículas arcillosas.
Flujos de tierra o suelo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, y que contiene por lo menos 50% de granos de grava, arena y limo.
Flujos o avalancha de detritos: Movimiento rápido de una mezcla en donde se combinan suelos sueltos, fragmentos de rocas, y vegetación con aire y agua entrampados, formando una masa viscosa o francamente fluida que fluye pendiente abajo.

## Slide 23
Creep o flujo muy lento: A diferencia de los casos anteriores, es un movimiento constante pero muy lento de suelos y rocas pendiente abajo, en el que no se define con precisión la superficie de falla.
Lahar: Flujo de suelos o detritos que se origina en las laderas de un volcán, generalmente disparado por lluvias intensas que erosionan depósitos volcánicos, deshielo repentino por actividad volcánica, o bien por rotura o desbordamiento de represas de agua.

## Slide 24: Flujo de detritos
El Material fluye pendiente abajo como una mezcla de fragmentos de roca arcilla y lodo.
Ocurre en suelos arcillosos, volcanes.
Volumenes
  ~10,000 cu.m
  Pocos 10 cu.km
Vel 0.1- 20 km/hr
Muy destructivos
Campania (Italia) 1998

## Slide 25: Deslizamientos generados por lluvia
Función de la intensidad y duración
Ángulo de pendiente importante
  Movimiento detonado por presión de poro elevada
  Fluidizacion del material de la pendiente
Anteriores deslizamientos
Formacion de flujo de detritos
Volcán Casitas
Nicaragua 1998

## Slide 26: Deslizamientos por lluvias

## Slide 27: Lluvia y pendiente

## Slide 28: Hurracan Mitch 1998
Mitch
  > 30cm lluvia en 24 h
Zona de deslizamientos en C.A.

## Slide 29: Deslizamientos generados por sismos
Detonados por el movimiento del suelo y la licuefacción
Varian de pequeños volúmenes hasta > de 100,000 cu. M
Responsable de > 50% de muertes por sismo en Japón
Northridge (California) 1994

## Slide 30: Magnitud del sismo vs tipo de deslizamiento

## Slide 31: Deslizamientos generados por sismos
  Decrecimiento de la resistencia de la pendiente.
  Incremento de la cizalla sobre la pendiente
  Licuefacción de arenas y lodos
  Pulsos de gran amplitud en mayor tiempo pueden generar deslizamientos.
El Salvador 2001

## Slide 32: Arcillas las mas suceptibles
Antes: Estructura en forma de naipes.
Después: Estructura colapsada
Sismo
Minerales arcillosos

## Slide 33: Arenas y lodos
Arenas y lodos
  Pierden resistencia y se convierten en fluido viscoso
La vibración se transfiere de los granos al agua intersticial
Genera mayor presión de poro que la resistencia del material.
Colapso
La presión de los poros aumenta
Estructura original

## Slide 34: Licuefaccion
Cuando la presión de poro excede la fuerza del peso del sedimento el material se convierte en fluido.
Volcanes de arena

## Slide 35: Deslizamientos generados por sismos
San Francisco 1906

## Slide 36: Huascaran (Peru) 1970
1970 Sismo Magnitud 8
  Detritos cayeron 3.7km y viajaron 11km/min ~ 4 minutos
  18,000 muertos
  Algunas ciudades con 30m de detritos

## Slide 37: PREGUNTAS?

## Slide 38: GEOLOGÍA AMBIENTAL
PROF. ISMAEL MINJÁREZ
SEMESTRE 2022-2

## Slide 39: Remoción de Masa: ejemplos de Sonora

## Slide 40
Hermosillo

## Slide 41
ZONAS DE RIESGO | COLONIAS AFECTADAS
Cerro de la Campana | La Matanza, San Juan
Sierra de La Cementera | Pedregal de la Villa, Tiro al Blanco
Cerro de las Minitas | Sectores de las Minitas
Cerro Tecoripita | Sectores del Palo Verde, tramos de la carretera no 26
Cerro el Apache | Sectores de El Apache
Sierra del Bachoco | Sectores del Cuartel, Pitic-Lomas Altas, Café Combate
Cerros El Coloso y El Mariachi | El Coloso, EL Mariachi, Country Club, El Ranchito
Fuente: Tesis Peña Coronado, 2000.
Áreas con Peligro de Remoción en Masa Hermosillo
HERMOSILLO:
ZONAS DE PELIGRO DE REMOCIÓN DE MASA

## Slide 43
24 de Junio del 2004
Zonas con Peligro de Remosion en Masa

## Slide 44
CERRO DE LA CAMPANA

## Slide 45
Zonas con Peligro de RemoCion en Masa
1971

## Slide 46
Zonas con Peligro de Remosion en Masa

## Slide 47
Zonas con Peligro de Remosion en Masa

## Slide 48: LA PIEDRA BOLA

## Slide 50
EL APACHE

## Slide 52: EL COLOSO

## Slide 53: CERRO AKIWIKI

## Slide 54: NOGALES

## Slide 55
Deslizamientos

## Slide 56
Flujo de Detritos

## Slide 57
Colonia Héroes
Fraccionamiento Belisario Domínguez
Colonia San Carlos,
Primera Etapa
Lomas de Nogales

## Slide 58: VULNERABILIDAD SOCIAL?

## Slide 59: GUAYMAS

## Slide 63: FLUJO DE LODO

## Slide 64: CARRETERA BACADEHUACHI NÁCORI CHICO

## Slide 65
JALES DE NACOZARI

## Slide 66: ARIZPE

## Slide 67
Preguntas?