## Slide 1: ¿Qué es un reflector?
Hay muchos reflectores en una sección sísmica. Los cambios importantes en las propiedades suelen producir reflectores fuertes y continuos, como lo indica la flecha.
Cama 1
Cama 2
Rayo entrante
rayo reflejado
rayo refractado
menor velocidad
mayor velocidad
fuente de energía
receptor de señal
Un reflector sísmico constituye un límite entre estratos con diferentes propiedades. Puede haber un cambio de litología o de relleno de fluidos del estrato 1 al estrato 2.
Estos cambios de propiedad hacen que algunas ondas sonoras se reflejen hacia la superficie.
Los cambios importantes en las propiedades suelen producir reflectores fuertes y continuos, como lo muestra la flecha.

## Slide 2
Adquisición sísmica en tierra (1)
Cambio de litología
Discordancia angular
Cambio de litología
Los horizontes sísmicos representan cambios en la densidad y permiten interpretar la geología del subsuelo.
Cambio de litología
Discordancia angular
Cambio de litología

## Slide 3: Tiempo versus profundidad
metro
1865
926
288
El tiempo bidireccional (TWT) no equivale directamente a la profundidad
La profundidad de un reflector específico se puede determinar mediante perforaciones.
Por ejemplo, 926 m de profundidad = 0,58 s TWT
926 metros
0,58 segundos
El tiempo bidireccional (TWT) no equivale directamente a la profundidad
La profundidad de un reflector se determina mediante perforaciones.

## Slide 4: Registros de pozos versus sísmica
Registros de pozos
  Gran resolución vertical
  Delimitar superficies delimitadoras
  Establecer la litología de los sedimentos penetrados.
Sísmico
  Gran continuidad lateral y resolución
  Definir la geometría bruta del sedimento

## Slide 5
La interpretación de datos sísmicos es más que simplemente seleccionar
Interpretación sísmica
Comprender la geología del subsuelo

## Slide 6
La interpretación de datos sísmicos es una
Problema de análisis de datos
Encontrar información
Segmentar la información en objetos
Información de identificación
Dando un significado a los objetos
Entendiendo el sistema
Explicando el sistema.
Selección de las características
Dando significado geológico a las características
Construyendo el modelo geológico
Nivel bajo
Alto nivel
árboles
casas
iglesia
viñedo
lago
Pueblo en las montañas