## Slide 1
UNIVERSIDAD DE SONORA
DPTO. GEOLOGIA
MATERIA: CARTOGRAFIA
MAESTRO: MC JOSÉ ALFREDO OCHOA G.
TEMA: INTERPRETACIÓN DE LA CARTA TOPOGRAFICA

## Slide 2: INTERPRETACION DE LA CARTA TOPOGRÁFICA
  es un documento cartográfico
Qué es una Carta Topográfica?
    representa la realidad.
brinda información de la superficie terrestre a través de una gráfica

## Slide 3
Qué es una Carta Topográfica?
  se vale de simbología para destacar aspectos naturales: hidrográficos, topográficos, de distribución de la vegetación, geodésicos y aspectos humanos: redes de caminos, ferrocarril, estructura urbana y rural, asentamientos.
Característica más relevante
  Es un documento plani-altimétrico
  es un documento cartográfico que representa la realidad en forma gráfica
Notes: jalbino@choique.net

## Slide 4
planimétrico
porque gracias a la escala se pueden medir longitudes y superficies.
altimétrico
porque gracias a las curvas de nivel se pueden conocer las altitudes de la carta.

## Slide 5
el concepto de escala
Es la relación numérica entre una distancia horizontal medida en el papel y la distancia correspondiente sobre el terreno.
Es una proporción entre distancias, y esta se puede expresar como una fracción (FR) fracción representativa.
planimétrico

## Slide 6
Fracción representativa:
Relación numérica de semejanza entre la distancia horizontal en la carta (mapa o plano) y la distancia correspondiente en el terreno.
Como toda fracción representativa tiene un 1 (uno) en el numerador y no lleva ninguna indicación del tipo de unidad en que fue calculada.
1/50000 o 1:50000 indica que una unidad de medida en el mapa equivale a 50000 de la misma unidad medida sobre la superficie del terreno.
un ejemplo

## Slide 7
un centímetro medido en el mapa equivale a 500 metros medidos sobre la superficie del terreno, o que un centímetro medido en el mapa equivale a 0,5 kilómetros medidos sobre la superficie del terreno.
1:50000
1
50000
se lee “uno en cincuenta mil”
pueden ser centímetros, milímetros, kilómetros o metros (cm, mm, km o m, respectivamente).
un centímetro medido en el mapa equivale a 50000 centímetros medidos sobre la superficie del terreno,
la relación se cumple y es igual que diga que
un milímetro medido en el mapa equivale a 50000 milímetros medidos sobre la superficie del terreno.
Pero también podemos expresarlo de la siguiente forma:

## Slide 8
En la fracción representativa, cuanto más grande es el denominador menor es la escala, porque más fuerte es la reducción que se hace del terreno para pasarla al plano, pero mayor es la superficie considerada.
Por el contrario, cuando menor es el denominador, mayor es la escala porque es menos fuerte la reducción que se hace del terreno para pasarlo al plano, pero es menor la superficie considerada.
  Algo para tener en cuenta

## Slide 9
grande
1:25000
1:50000
escala
medias
1:100000
1:250000
chicas
1:500000
y más
Menor
detalle
Mayor
superficie
Mayor
detalle
Menor
superficie

## Slide 10
Mapa:
representación de un sector de la superficie terrestre a escala menor (denominador grande-mayor superficie-menor detalle).
Carta:
representación de la superficie terrestre con detalles naturales y antrópicos y de su configuración (denominador menor-menor superficie-mejor detalle).
Plano:
representación de la superficie terrestre con gran cantidad de detalles naturales y antrópicos (denominador muy pequeño-abarcan poca superficie-gran detalle).
MAPAS-CARTAS TOPOGRÁFICAS-PLANOS

## Slide 11
TIPOS DE ESCALAS
Escala numérica: se define con una fracción 1/100000 o 1:100000
0 1 5 km
Escala gráfica: es una línea dividida en segmentos numerados, expresados en m y km. Esta permite determinar las medidas del terreno, midiendo las distancias de la carta.
Cada segmento es de 1 cm y representa o equivale a 1 km.

## Slide 12
planimétrica
Conociendo el concepto de escala, se puede medir en la carta y conocer las distancias reales del terreno.
O viceversa,
si conozco la distancia en la realidad, puedo deducir la distancia en el plano. Conociendo la distancia real y la distancia en el terreno se puede conocer la escala.
Carta topográfica
Aplicaciones
porque se puede medir sobre ella en forma confiable y exacta.

## Slide 13
practiquemos