## Slide 1
GEODESIA

## Slide 2
Helmert (1880): La Geodesia es la ciencia de la medida y
representación de la tierra
Es una de las ciencias más antiguas cultivadas por el hombre cuyo objeto es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la tierra, de su campo de gravedad y sus variaciones temporales. Establece la referencia geométrica para otras ciencias que estudian la dinámica terrestre
Etimología: del griego
geo = tierra
desia = divisiones
Acto de dividir la tierra
GEODESIA

## Slide 3
Mesopotamia (1000-2000 a.C.): la tierra es un disco plano que flota en el agua y cuyo centro es Babilonia (Mapa 600 a.C. en el Museo Británico).
Egipto: pirámides orientadas al Norte Geográfico con gran precisión (en la pirámide de Keops se observa una desviación de 2’ 28”)

## Slide 4
No se puede hablar de GEODESIA sin apoyarse en otras ciencias
fundamentales como las Matemáticas, la Astronomía o la Física y en
otras ciencias auxiliares como la Cartografía o la Fotogrametría
La Tierra es un planeta que rota sobre sí mismo, describe una órbita y está sometido a ciertas atracciones. Es fundamental el estudio de la gravedad para determinar su forma física.

## Slide 5
Generalmente nosotros pensamos que la Tierra es una ESFERA
Pero realmente es un ESFEROIDE con un radio más grande en el ecuador que en los polos

## Slide 6
LA TIERRA SE APROXIMA MEJOR A UN ESFERIODE OBLADO (OBLATE SPHEROID)
Aplanamiento polar y adomamiento ecuatorial
Es generado por las fuerzas centrífugas cuando la Tierra rota sobre su eje con un movimiento hacia el este.
Diámetro Polar = 7900 millas
Diámetro Ecuatorial = 7927 millas
.3% de diferencia …….. No es una esfera perecta

## Slide 7
LA TIERRA ES GRUMOSA!!!!!!
Debido a las variaciones en la densidad de la corteza oceánica y continental
La fuerza de gravedad actúa de manera proporcional a la densidad de las rocas en la corteza terrestre
Las rocas graníticas son menos densas que las rocas basálticas, por lo áreas infrayacidas por estas últimas, pueden presentar una mayor fuerza de gravedad actuando sobre ellas

## Slide 8
Las áreas en rojo indican los valores de gravedad altos producidos por densidades altas de las rocas de la corteza y del manto superior. Las áreas en azul indican áreas donde la gravedad es menor por los bajos valores de densidad de las rocas.

## Slide 9
En esta representación de la Tierra «grumosa», la escala vertical de la «grumosidad» ha sido exagerada para tener una mejor idea de lo que realmente es la forma de la Tierra.

## Slide 10
Las montañas y los valles (relieve) pueden ser considerados como una especia de capa de pintura cuando uno considera la forma y el tamaño de nuestro planeta

## Slide 11: ELIPSOIDES
Problema: latitud y longitude trabajan perfectamente sobre un globo circular, pero la Tierra es un esferoide oblado.
Solución: Los geodestas desarrollaron los elipsoides, formas matemáticas utilizadas para establecer y standarizar la posición horizontal. La latitud y la longitud son medidas relativas a este elipsoide, no a la superficie real.

## Slide 12: GEOIDES
Problema: La Tierra es grumosa, por lo que el nivel del mar no necesariamente está a una misma elevación de un oceano a otro (un mínimo en la India!)
Solución: Los geodestas inventaron los geoides, superficies matemáticas para establecer y standarizar la posición vertical (elevación). Un geoide esta en función de la densidad de las rocas y la gavedad ejercida sobre éstas.

## Slide 13
a
b
La superficie de la Tierra presenta montañas y otras irregularidades
El GEOIDE es una superficie equipotencial perpendicular a la gravedad y aproximadamente está determinada por el nivel del mar
El ELIPSOIDE modela la superficie de un geoide utilizando una figura definida matemáticamente (a = eje mayor; b = eje menor)

## Slide 15
En este mapa global del Geoide (Geoid99), el área en morado cerca de la India indica una región donde la gravedad es más débil. En esta porción, el nivel del mar es bajo porque hipotéticamente ha sido «empujado hacia afuera» hacia partes donde la gravedad es mayor.

## Slide 16
En este mapa global del Geoide (Geoid99), el área en rojo al norte de Australia indica una región donde la gravedad es más fuerte. En esta porción, el nivel del mar es alto porque hipotéticamente ha sido «empujado hacia afuera» hasta esta porción.
…..Si estamos cerca de la India, pesamos menos que si estuviéramos al norte de Australia

## Slide 17
La superficie de un geoide provee una superficie de referencia que aproxima el nivel del mar. Cuando, por ejemplo, nos referimos a una elevación sobre el nivel del mar (msnm), nos referimos a la elevación sobre el geoide.

## Slide 20: SISTEMAS DE REFERENCIA GEODÉSICA (DATUM GEODÉSICO)
Un sistema de referencia geodésico es una combinación de un elipsoide y un geoide

## Slide 21
DATUM GEODÉSICO
Datums geodésicos comunmente usados en NA:
  NAD 1983 (North American Datum of 1983)
  NAD 1927 (North American Datum of 1927)
  WGS 1984 (World Geodetic Survey of 1984)
NAD83 y WGS84 son muy similares y se usan indistintamente
Diferentes países y diferentes gobiernos usan diferentes datums geodésicos, por lo que depende de dónde te encuentres trabajando, debes utilizar un datum diferente.

## Slide 24
PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR
Es similar a la MERCATOR excepto en que los laterales del cilindro son paralelos al Ecuador.
El resultado es una proyección conforme.
El meridiano central minimiza la distorsión de todas las propiedades de esta región.
Dado que los meridianos corren de norte al sur, esta proyección es la más apropiada para masa terrestres que también se extienden de norte al sur (ej. Argentina).

## Slide 25
PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR

## Slide 26
PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR
LIMITACIONES:
Su uso debe estar limitado a los 15 a 20 grados a ambos lados del meridiano central.
USOS Y APLICACIONES:
Sistema del Coordenadas plano del Estado – USA
Servicio Geológico Nacional de USA
Argentina (sistema Gauss Krüger)

## Slide 27: PROYECCIÓN UTM (Universal Transverse Mercator)
Es una versión especializada de la Transversa Mercator.
El globo está dividido en 60 fajas al Norte y al Sur de 6º de longitud cada una.
Cada faja tiene su propio meridiano central
Los límites de cada zona son 84º al N y 80º al S, ocurriendo la división entre N y S en el ecuador.
El origen de cada zona es el meridiano central y el ecuador.

## Slide 28
PROYECCIÓN UTM

## Slide 29: PROYECCION UTM (Universal Transverse Mercator) (cont.)
Método de Proyección: cilindro transverso
Líneas Estándar: dos líneas paralelas y a aproximadamente 180 km a ambos lados del meridiano central de la zona UTM.

## Slide 30: La proyección UTM

## Slide 31: PROYECCION UTM (Universal Transverse Mercator) (cont.)
LIMITACIONES:
  Diseñada para que el error de escala no exceda el 0,1 % dentro de cada zona.
  El error y la distorsión se incrementa para la región que atraviesa más de una zona.